EJERCICIOS MECANISMOS.

  - Dadas las figuras:

- Sitúa la fuerza resistente, el punto de apoyo (Fulcro), el brazo de la fuerza aplicada y el brazo de la fuerza resistente.

- Identifica el tipo de palanca.

- Mide, con una regla, la longitud del brazo de la fuerza aplicada y del brazo de la fuerza resistente, y pon su valor en las figuras en metros (aunque la medida es en mm, en el dibujo escalamos a metros).

- Calcular el valor de la fuerza aplicada en cada figura para elevar el elefante.

¿Qué mecanismo, de las figuras, permite elevar el elefante con menos esfuerzo? Justifica la respuesta.

| Figura 9 | Figura 10 |
| --- | --- |

  - En una palanca:

- una carga de 1000 N está colocada a 4 metros del punto de apoyo.

- Sobre el mismo brazo, hay otra carga de 1800 N a 2 metros del fulcro.

¿Qué fuerza habrá que aplicar en el otro brazo, a una distancia de 6 metros, para poder vencer las cargas?

Antes de empezar a calcular, hacer un esquema (E.1/100), identificar y etiquetar correctamente todas las magnitudes.

2. Con la carretilla de la figura queremos transportar dos sacos de cemento que en total pesan 1000 N. A partir de los datos dados en la figura:

- Sitúa la fuerza aplicada, la fuerza resistente, el punto de apoyo, el brazo de la fuerza aplicada y el brazo de la fuerza resistente.

- Identifica el tipo de palanca.

- Calcular la fuerza que tenemos que aplicar para poder transporta los sacos de cemento en la carretilla.

- En las figuras 1 y 2 se muestran dos transmisiones del tipo poleas y correas:

Figura 1                                                        Figura 2

- 3.1 Señala el sentido de giro de la polea conducida en las figuras 1  y 2.

- 3.2 En la Figura 1 La polea conducida ¿girará más rápido o más despacio que la polea motriz (conductora)?

- 3.3 En la Figura 2 La polea conducida ¿girará más rápido o más despacio que la polea motriz (conductora)?

- 3.4 ¿La fuerza de rotación en la polea conducida, Figura 1, será mayor o menor que en la polea motriz (conductora)?

- 3.5 ¿La fuerza de rotación en la polea conducida, Figura 2, será mayor o menor que en la polea motriz (conductora)?

- 3.6 ¿El mecanismo  de la Figura 1 es multiplicador o reductor de velocidad?

- 3.7 ¿El mecanismo  de la Figura 2 es multiplicador o reductor de velocidad?

- 3.8 Si en la Figura 1:

La polea 1 (conductora) tiene un diámetro de 15 cm

La polea 2 (conducida) de 30 cm.

Cuando:

A] La polea 1 gira a 300 rpm (vueltas cada minuto), ¿a cuánto lo hará la 2?

B] La polea 2 está girando a 600 rpm ¿a cuánto lo hace la 1?

- Dado el tren de poleas de  la figura :

- Señala el sentido de giro de la polea conducida en la figura.

- Calcula la velocidad de giro de la polea conducida.

- ¿El mecanismo es multiplicador o reductor de velocidad?

- La fuerza de rotación en la polea conducida será mayor o menor que en la polea motriz (conductora)? ¿Cuántas veces?

- En las figuras 1 y 2 se muestran dos mecanismos de engranajes.

Señala, en las figuras, el sentido de giro de cada rueda dentada.

- ¿La velocidad de giro en la rueda dentada conducida, de la Figura 1, aumenta o disminuye?

- ¿La velocidad de giro en la rueda dentada conducida, de la Figura 2, aumenta o disminuye?

- ¿La fuerza de rotación (par) en la rueda dentada conducida, de la Figura 1, aumenta o disminuye?

- ¿La fuerza de rotación (par) en la rueda dentada conducida, de la Figura 2, aumenta o disminuye?

- ¿El mecanismo de la Figura 1 es reductor o multiplicador de velocidad? ¿y de fuerza?

- ¿El mecanismo de la Figura 2 es reductor o multiplicador de velocidad? ¿y de fuerza?

- En la Fig. 2, si el piñón conductor gira a 600 rpm ¿a qué velocidad girará el conducido?

- En la Fig. 2, ¿a qué velocidad tendrá que girar el piñón conductor para que el conducido gire a 450 rpm?

- Dado el mecanismo de engranajes de la figura:

          - Señala, en la figura, el sentido de giro de la rueda dentada conducida Z3.

          - ¿Qué función desempeña la rueda dentada intermedia Z2 de la figura?

          - Calcula la velocidad de giro de la rueda dentada Z3.

          - ¿El mecanismo es multiplicador o reductor de velocidad?

          - ¿La fuerza de rotación (par) en la rueda dentada conducida Z3 será mayor o menor que en la rueda dentada motriz Z1 (conductora)? ¿Cuántas veces?

7. Dado el mecanismo de engranajes de la figura:

          - Señala, en la figura, el sentido de giro de la rueda dentada conducida Z6.

          - Calcula la velocidad de giro de la rueda dentada Z6.

          - ¿El mecanismo es multiplicador o reductor de velocidad?

          - ¿La fuerza de rotación (par) en la rueda dentada conducida Z6 será mayor o menor que en la rueda dentada motriz Z1 (conductora)? ¿Cuántas veces?

7. Dado el mecanismo de engranajes de la figura:

Cada vez que se mueve un diente se “da un paso”. En el sistema piñón-cremallera mostrado, este desplazamiento es de 12 mm.

Si el piñón tiene 15 dientes y ha girado 20 vueltas ¿cuánto se ha despalzado la cremallera?

# Text boxes

Polea 1: D1

Polea 2:D2

Polea 1: D1

N1

Z1 = 8

Z2 = 16

Z2 =16

Z1 =48

N1

N6= ……  rpm

N1=500  rpm

Z5=60

Z4=20

Z2=20

Z3=60

Z1=60